## Slide 1: 第二章 80X86的指令系统和寻址方式
寻址方式

## Slide 2: 2.1指令寻址方式
与数据相关的寻址方式
与转移地址相关的寻址方式
返回

## Slide 3: 2.1.1与数据相关的寻址方式
立即数寻址
寄存器寻址方式
直接寻址
寄存器间接寻址方式
寄存器相对寻址方式
基址变址寻址
相对基址变址寻址方式
比例变址寻址方式
基址比例变址寻址方式
相对基址比例变址寻址方式
返回

## Slide 4: 1、立即数寻址
操作数在指令中给出
指令格式： MOV AL, 5
MOV AX, 1234H
MOV AL, ‘A’
只能用于 SRC 字段 MOV 40H, AL 
SRC 和 DST 的字长一致 MOV AH, 3064H 
操作码
34
12 34
12
AX
…
指令编码
  图2-3 MOV AX，1234H的执行情况
返回

## Slide 5: 2、寄存器寻址
操作数存放在CPU的内部寄存器reg中:
  8位寄存器r8：AH/AL/BH/BL/CH/CL/DH/DL
  16位寄存器r16：AX/BX/CX/DX/SI/DI/BP/SP
  32位寄存器r32: EAX/EBX/ECX/EDX/ESI/EDI/ESP/EBP
  4个段寄存器seg中：CS/DS/SS/ES
指令格式：MOV AX, BX
MOV AL, BH
MOV AX, 3064H
SRC 和 DST 的字长一致 MOV AH, BX 

## Slide 6: 3、直接寻址
直接提供源操作数的偏移地址
例2-3 MOV AX，DS:[00404000h]
  执行后：（AX）=0FF20H。
返回
图2－4 MOV AX，DS：[00404000H]的执行情况
20
FF
00
00
FF 20
…
AX
404003h：
404000h：
～ ～
～ ～
数据段
存储器
66
A1
代码段
40
40
00
00

## Slide 7: 直接寻址方式
例：MOV AX, [ 2000H ]
EA=2000H, 假设(DS)=3000H, 那么EA=32000H
50
30
32000
AH AL
30
50
(AX) = 3050H
隐含的段为数据段 DS
可使用段跨越前缀 MOV AX, ES: [2000H]

## Slide 8: 4、寄存器间接寻址方式
操作数的有效地址存放在寄存器中
  方括号括起来的寄存器，如[BX]，SS:[EBX]
    保护模式：32位通用寄存器
    实地址：16位，SI，DI，BX，BP
  寄存器里存放着数据的偏移地址
  用作间接操作数的寄存器使用时应先初始化
.data
var1 BYTE 10h, 20h, 30h
.code
MOV esi, offset var1
MOV al, [esi]；

## Slide 9: 寄存器间接寻址方式
例，指令执行前：
  （ESI）=1002H，
  （EBX）=4000H，
  （ECX）=1000H。
MOV AX，[ESI]
  MOV AX，ES：[EBX]
  MOV EAX，[ECX]
数据
FF
┇
20
FF
4000h
图2.1.3 MOV AX，ES：[BX]的执行情况
0F
1000h
0h
FF
存储器
00
10
～ ～
～ ～
DS数据段
ES附加段
25
F0
30
┇
EAX/AX/AL
(AX)=0FF30H
(AX)=0FF20H
  (EAX)＝0FF30F025H

## Slide 10: 尺寸问题
PTR：与间接操作数的联合使用
PTR操作符指明操作数的大小
.data
var1 BYTE 10h, 20h, 30h
.code
MOV esi, offset var1
INC [esi] ; ×, operand must have size
.data
var1 BYTE 10h, 20h, 30h
.code
MOV esi, offset var1
INC BYTE PTR [esi]

## Slide 11: 数组求和
.386
.model flat, stdcall
.data
W1 WORD 1234h, 5678h, 4321h, 8765h
.code
mov esi, offset W1
mov ax, [esi] ; 1234h
add esi, 2
add ax, [esi] ; 1234h + 5678h
add esi, 2
add ax, [esi] ; 1234h + 5678h + 4321h
add esi, 2
add ax, [esi] ; 1234h + 5678h + 4321h + 8765h
返回

## Slide 12: 例：寄存器间接寻址方式
.386
.model flat, stdcall
.data
d_var dword 12345678h
.code
start:
mov esi, offset d_var
mov eax, [esi]
mov eax, esi
mov eax, offset c_var
mov eax,cs:[eax]
ret ;返回操作系统
c_var dword 87654321h
end start ;汇编结束

## Slide 13: 例：运行结果(1)
mov esi, offset d_var
ESI
00404000
mov eax, [esi]
00404003
00404002
00404001
00404000
12
34
56
78
地址
内容
12
34
56
78
EAX
12
34
56
78

## Slide 14: 例：运行结果(2)
mov eax, offset c_var
EAX
00401022
mov eax, cs:[eax]
00401025
00401024
00401023
00401022
87
65
43
21
地址
内容
87
65
43
21
EAX
87
65
43
21
mov eax, esi
EAX
00
40
40
00

## Slide 15
采用寄存器间接寻址的操作数的有效地址是寄存器内容与有符号8位，16位或32位位移量之和
操作数的有效地址的计算公式是：
位移量可以是正数，也可以是负数
有效地址＝寄存器+8/16/32位位移量
5、寄存器相对寻址方式

## Slide 16: 例：寄存器相对寻址方式
.386
.model flat, stdcall
.data
array byte 1,2,3,4,5,6,7
array_end equ $-1
.code
start:
mov esi, offset array
mov al, [esi]
mov al, [esi+4]
mov esi, array_end
mov al, [esi-4]
ret ;返回操作系统
end start ;汇编结束

## Slide 17: 例：mov esi, offset array
17
2019/2/25
直接
寻址
array的地址

## Slide 18: 例：mov al, [esi]
18
2019/2/25
寄存器间接寻址
esi=00404000
地址00404000的内容

## Slide 19: 例：mov al, [esi+4]
19
2019/2/25
寄存器相对寻址esi+4=00404004
esi=00404000
[00404004]=05h

## Slide 20: 例：mov esi, array_end
20
2019/2/25
直接寻址
array_end equ $-1
;$=00404007
;array_end=00404007-1
=00404006

## Slide 21: 例：mov al,[esi-4]
21
2019/2/25
寄存器相对寻址
esi-4=00404002
[00404002]=03h
esi=00404006

## Slide 22: 6、基址变址寻址
在该寻址方式下，有效地址EA等于基址寄存器BR的内容与变址寄存器IR的和
例 MOV AX，[EBX][ESI]
（或则写为MOV AX，[EBX+ESI]）
任意32位通用寄存器都能作为基址寄存器
除ESP以外，任意32位通用寄存器都能作为变址寄存器
有效地址＝基址寄存器+变址寄存器

## Slide 23: 例：基址变址寻址方式
.386
.model flat, stdcall
.data
array1 byte 1,2,3,4,5,6,7
array2 byte 8,9,10,11,12,13,14
array_end equ $-1
.code
start:
mov ebx, offset array1
mov esi,1
mov al, [ebx+esi] ；也可以写成 mov al, [ebx][esi]
mov ebx, offset array2
mov al, [ebx+esi]
ret ;返回操作系统
end start ;汇编结束

## Slide 24: 例：mov ebx, offset array1
24
2019/2/25
直接寻址
array1的地址

## Slide 25: 例： mov esi,1
25
2019/2/25

## Slide 26: 例： mov al, [ebx+esi]
26
2019/2/25
基址变址寻址esi+ebx=00404001
[00404001]=02h

## Slide 27: 例：mov ebx, offset array2
27
2019/2/25
直接
寻址
array2的地址

## Slide 28: 例： mov al, [ebx+esi]
28
2019/2/25
基址变址寻址esi+ebx=00404008
[00404008]=09h

## Slide 29: 7、相对基址变址寻址方式
在该寻址方式下，有效地址EA等于基址寄存器BR的值加变址寄存器IR的值加位移量X的和
例 2.1.7 MOV AX，Disp[EBX][EDI]
（或写为MOV AX，Disp[EBX+EDI]和MOV AX，[Disp+EBX+EDI]）
通常用于二维数组的寻址
有效地址＝基址寄存器+变址寄存器+8/16/32位位移量

## Slide 30: 例：相对基址变址寻址
.386
.model flat, stdcall
.data
array byte 1,2,3,4,5,6,7
byte 8,9,10,11,12,13,14
byte 15,16,17,18,19,20,21
numcols equ 7
n equ 2
.code
start:
mov ebx, numcols
mov esi,1
mov al, array[ebx][esi]
ret ;返回操作系统
end start ;汇编结束

## Slide 31: 例：mov ebx, numcols
mov esi, 1

## Slide 32: 例：mov al, array[ebx][esi]
基址变址寻址
00404000+7+1
=00404008
[00404008]=09h
array的地址
Notes: =

## Slide 33: 8、比例变址寻址方式
仅用于32位应用程序
操作数的有效地址是由变址寄存器的内容乘以比例因子再加上位移量和基址寄存器的内容构成
计算公式为：
比例因子寻址方式中可以没有基址寄存器和位移量，比例数只能是1，2，4，8这四种取值之一
MOV EAX, Adrs[ESI*4]
有效地址=基址寄存器+(变址寄存器)×比例因子+位移量
有效地址=(变址寄存器)×比例因子+位移量

## Slide 34: 9、基址比例变址寻址方式
如MOV ECX， [EBP] [ESI*4]。
返回
有效地址=基址寄存器+(变址寄存器)×比例因子

## Slide 35: 10、相对基址比例变址寻址方式
如MOV AL，00404000h [EBX] [ESI*2]
MOV [EAX+2*EDI+15H], DX
返回
有效地址=基址寄存器+(变址寄存器)×比例因子+位移量

## Slide 36: 例：比例因子寻址方式
.386
.model flat, stdcall
.data
array word 1,2,3,4,5,6,7
word 8,9,10,11,12,13,14
word 15,16,17,18,19,20,21
row equ 7＊2
n equ 2
.code
start:
mov ebx, row
mov esi,1
mov ax, array[ebx][esi*2]
；也可以写成mov ax, [array+ebx+esi*2]
ret ;返回操作系统
end start ;汇编结束

## Slide 37: 例：mov ebx, row

## Slide 38: 例： mov esi,1

## Slide 39: mov ax, array[ebx][esi*2]
比例因子寻址
00404000+14+1*2
=00404010
[00404010]=09h
array的地址

## Slide 40: 2.1.2与转移地址相关的寻址方式
汇编程序的执行顺序是由代码段寄存器CS和指令指针EIP的内容决定的。
程序转移指令：通过改变EIP和CS的内容，就可以改变程序的正常执行顺序。
段内直接寻址
段内间接寻址
段间直接寻址
段间间接寻址
返回

## Slide 41: 1、段内直接寻址
这种方式的一般格式为：JMP Lable
例：
  JMP near-label ；near-label位于后面33字节处
  执行前： EIP：00404100
  执行后： EIP：00404133
返回

## Slide 42: 2、段内间接寻址
这种方式的一般格式为：JMP R
或 JMP [ADDR]
例2.1.8 假设（EBX）=2010H，（2010H）=30F0H，则
  JMP EBX ；BX寄存器的值送EIP寄存器，（EIP）=2010H
  JMP DWORD PTR [EBX] ；从EBX寄存器指向的存储器单元拷贝数据到EIP
  ；（EIP）=30F0H。其中DWORD PTR为伪操作符，
  ；用于告之汇编器指出其后的寻址方式所取得的转向
  ；地址大小是一个双字。
返回

## Slide 43: 3、段间直接寻址
这种方式的一般格式为：JMP FAR PTR Lable
例如
  CALL FAR label ; lable=0768:00401000
  执行前： EIP: 00400000 ESP:00000100
  CS:5028
  执行后： EIP: 00401000 ESP:000000F8 CS:0768
  [ESP+4]:XXXX5028 [ESP]:00400000
返回

## Slide 44
××
××
××
××
堆栈段SS
ESP
00000100
00000101
000000FF
00000102
00000103
000000FE
000000FB
000000FC
000000FD
000000F8
000000F9
000000FA
28
50
××
××
PUSH
ESP=ESP-4 放入跳转前CS段选择子
PUSH
ESP=ESP-4 放入跳转前EIP
00
10
40
00
  CALL FAR label ; lable=0768:00401000

## Slide 45: 4、段间间接寻址
这种方式的一般格式为：JMP FWORD PTR [ADDR]
例如：JMP FWORD PTR [EBX]。
返回

## Slide 46: 作业
习题二（沈美明 第二版）
  提交纸版作业：2、3、4、5、8、9