## Slide 1: 基于BP神经网络的自整定PID控制 仿真实验
人工智能系 晁飞
fchao@xmu.edu.cn
2023年7月19日
智能控制原理与机器人实践

## Slide 2: 一，实验目的
1. 熟悉神经网络的特征、结构及学习算法。
2. 通过实验掌握神经网络自整定PID 的工作原理。
3. 了解神经网络的结构对控制效果的影响。
4. 掌握用Matlab 实现神经网络控制系统仿真的方法。

## Slide 3: 二，实验设备
PC计算机设备
Matlab仿真软件
实验程序代码

## Slide 4: 二，实验背景
在工业控制中，PID控制是工业控制中最常用的方法。这是因为PID控制器结构简单、实现简单，控制效果良好，已得到广泛应用。
但是，PID具有一定的局限性：被控制对象参数随时间变化时，控制器的参数难以自动调整以适应外界环境的变化。
为了使控制器具有较好的自适应性，实现控制器参数的自动调整，可以采用神经网络控制的方法。利用人工神经网络的自学习这一特性，并结合传统的PID控制理论，构造神经网络PID控制器，实现控制器参数的自动调整。
Notes: 被控对象，用传递函数来表示

## Slide 5: 三，实验原理
基于BP神经网络的PID控制器结构如图所示。控制器由两部分组成：
一是常规PID控制器，用以直接对对象进行闭环控制，且三个参数在线整定
二是神经网络NN，根据系统的运行状态，学习调整权系数，从而调整PID参数，达到某种性能指标的最优化
Notes: 被控对象，用传递函数来表示

## Slide 6: 三，实验原理
基于BP神经网络的PID控制器结构如图所示。控制器由两部分组成：
一是常规PID控制器，用以直接对对象进行闭环控制，且三个参数在线整定
二是神经网络NN，根据系统的运行状态，学习调整权系数，从而调整PID参数，达到某种性能指标的最优化
Notes: 被控对象，用传递函数来表示

## Slide 7: 三，实验原理
被控对象为一时变非线性对象:
系数a(k)是慢时变的
为保证控制器有一定的动态跟踪能力，选定神经网络的输入层输入为
输出层节点分别对应三个可调参数

## Slide 8: 三，实验原理
取性能指标函数为：
每一次的e(k)为
若PID控制器采用采用增量式数字PID控制算法，则有

## Slide 9: 三，实验原理
其中： 为指标函数 为隐含层-输出层权系数矩阵元素 为被控对象输出 为PID控制器输出 为输出层输出 为输出层输入;
根据所选用神经网络的数学模型，易知：
Notes: 被控对象，用传递函数来表示

## Slide 10: 三，实验原理
直接的数学表达不容易获得，但我们可以使用它的符号函数来近似，仍可以保证参数修正方向的正确性，而由此造成其模的误差只影响参数调整的速度，它可以通过调整学习速率来得以补偿。
Notes: 被控对象，用传递函数来表示

## Slide 11: 三，实验原理
其中 代表了算法每次在梯度负方向搜索的步长，称为网络的学习速率，另外，如果考虑上次权值对本次权值变化的影响，需要加入动量（平滑）因子

## Slide 12: 三，实验原理
程序流程
步骤1：设定初始状态和参数初始值，包括随机产生初始BP神经网络权值系数，设定初始输入输出值为零，设定学习速率和惯性系数，计数器设为k=1，并设定计数上限等。
步骤2：计算产生BP神经网络隐含层输入。本程序为采样获得e（k），并结合储存的e（k-1），e（k-2），及常数1作为隐含层输入。前两次的e（k-1），e（k-2）并未真实产生直接取0。
步骤3：前向传播计算。包括:（1）BP神经网络前向传播计算，得到输出层输出 ，（2）增量式PID控制器计算控制器输出 ；（3）被控对象模型计算输出值
步骤4：反向传播计算。包括：（1）修正输出层的权系数 ；（2）修正隐含层的权系数 ；
步骤5：参数更新步骤6：如果k达到设定的次数上限，则结束；否则，k=k+1，并返回步骤2.

## Slide 13: 四，代码理解
学习率
冲量
输入输出维度
隐含层
初始权重

## Slide 14: 四，代码理解
相关参数初始化
被控对象实现
计算误差和对应PID分量的误差
神经网络的计算过程
获得Kp，Ki，Kd
计算控制器输出

## Slide 15: 四，代码理解
开始反向传播误差
先Wo
再Wi
为下一轮做准备
然后画图

## Slide 16: 五，输出结果

## Slide 17: 三、 任务与报告
任务一：BP网络的学习速度和冲量的影响
任务二：尝试初始权值全是0, 0.5，-0.5，随机
任务三：尝试H个数，5,20,50,100，。。。。
任务四：当跟踪曲线是%rin(k)=sin(2*3.1415926*time(k))，是否可以收敛
学有余力的同学：两层隐含层

## Slide 18: 三、 任务与报告
实验时间：5 – 8节
报告提交时间：下周三之前
报告内容：
简述任务一，任务二，和任务三实现过程，分别计算其最优超调量，调节时间，与稳态误差
简述任务四实现过程，计算其最大超调量，调节时间，与稳态误差
学有余力的同学请描述实现过程，和结果曲线

## Slide 19: 总结：实验设计思路
先介绍实验环境
再介绍实验系统的搭建（与上课知识点紧密结合）
给出具体实验要求，放手让同学们实验与实践
给出难度不同的实验任务
明确实验报告内容

## Slide 20
感谢各位老师，请多多提意见。