## Slide 1: 概述

## Slide 2: 概述
计算机网络概述
Internet概述
Internet的组成
计算机网络的性能指标
计算机网络的体系结构

## Slide 3: 概述
计算机网络概述
Internet概述
Internet的组成
计算机网络的性能指标
计算机网络的体系结构

## Slide 4: 计算机网络概述：定义
计算机网络的定义
  计算机网络的精确定义并未统一！
  一种较复杂的定义：凡是将地理位置不同，并具有独立功能的多个计算机设备通过通信设备和通信媒介连接起来，以功能完善的软件(即网络通信协议、信息交换方式、网络操作系统等)实现网络中资源共享和通信的系统
  简要的定义：连接分散计算机设备以实现资源共享和通信的系统

## Slide 5: 计算机网络概述：三类网络
21 世纪的一些重要特征是数字化、网络化和信息化，它是一个以网络为核心的信息时代。
大众熟悉的三大类网络有：
  电信网络：提供电话、电报及传真等服务；
  有线电视网络：向用户传送各种电视节目；
  计算机网络：使用户能在计算机之间传送数据文件；
发展最快的并起到核心作用的是计算机网络。

## Slide 6: 计算机网络概述：分类
按照网络的作用范围进行分类
  广域网 WAN (Wide Area Network)：作用范围通常为几十到几千公里。
  城域网 MAN (Metropolitan Area Network)：作用距离约为 5 ~ 50 公里。
  局域网 LAN (Local Area Network) ：局限在较小的范围（如 1 公里左右）。
  个人区域网 PAN (Personal Area Network) ：范围很小，大约在 10 米左右。
若中央处理机之间的距离非常近（如仅1米的数量级甚至更小些），则一般就称之为多处理机系统，而不称它为计算机网络。

## Slide 7: 计算机网络概述：分类
按照网络的使用者进行分类
  公用网 (public network)
    按规定交纳费用的人都可以使用的网络。因此也可称为公众网。
  专用网 (private network)
    为特殊业务工作的需要而建造的网络。
公用网和专用网都可以提供多种服务。如传送的是计算机数据，则分别是公用计算机网络和专用计算机网络。

## Slide 8: 概述
计算机网络概述
Internet概述
Internet的组成
计算机网络的性能指标
计算机网络的体系结构

## Slide 9: Internet概述：网络的网络
互连网 (internetwork 或 internet)
  可以通过路由器把网络互连起来，这就构成了一个覆盖范围更大的计算机网络，称之为互连网。
  “网络的网络”(network of networks)。
Internet (因特网、互联网)
  特指Internet，起源于美国，现已发展成为世界上最大的、覆盖全球的计算机网络。

## Slide 10: Internet概述：网络的网络
(a)
计算机网络（网络）
节点
链路
(b)
互连网（网络的网络）
网络
网络
网络
网络
网络
网络
网络
简单的网络 (a) 和 由网络构成的互连网 (b)
网络
图例
计算机
集线器
路由器

## Slide 11: 基本概念
网络把许多计算机连接在一起。
互连网则把许多网络通过路由器连接在一起。
与网络相连的计算机常称为主机。
互连网（网络的网络）
网络
网络
网络
网络
网络
网络
网络
主机
主机可以是计算机，也可以是智能手机等智能机器。

## Slide 12: Internet概述：基础结构发展的三个阶段
第一阶段：从单个网络 ARPANET 向互联网发展的过程。
1983 年， TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议，使得所有使用 TCP/IP 协议的计算机都能利用互连网相互通信。
人们把 1983 年作为互联网的诞生时间。
1990年，ARPANET 正式宣布关闭。

## Slide 13: Internet概述：基础结构发展的三个阶段
第二阶段：建成了三级结构的互联网。
它是一个三级计算机网络，分为主干网、地区网和校园网（或企业网）。
主干网
校园网
校园网
校园网
校园网
地区网
地区网
校园网
地区网

## Slide 14: Internet概述：基础结构发展的三个阶段
第三阶段：逐渐形成了多层次 ISP 结构的互联网。
出现了互联网服务提供者 ISP (Internet Service Provider)。
任何机构和个人只要向某个 ISP 交纳规定的费用，就可从该 ISP 获取所需 IP 地址的使用权，并可通过该 ISP 接入到互联网。
根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的 IP 地址数目的不同，ISP 也分成为不同层次的 ISP：主干 ISP、地区 ISP 和 本地 ISP。

## Slide 15
主机A → 本地 ISP → 地区 ISP → 主干 ISP → 地区 ISP → 本地 ISP → 主机B

大公司
公司
本地 ISP
A
B
本地 ISP
主干 ISP
本地 ISP
本地 ISP
地区 ISP
主干 ISP
主干 ISP
地区 ISP
地区 ISP
地区 ISP


本地 ISP
本地 ISP
IXP

本地 ISP
校园网
校园网


基于 ISP 的多层结构的互联网的概念示意图

## Slide 16: 万维网 WWW 的问世
互联网已经成为世界上规模最大和增长速率最快的计算机网络，没有人能够准确说出互联网究竟有多大。
互联网的迅猛发展始于 20 世纪 90 年代。由欧洲原子核研究组织 CERN 开发的万维网 WWW (World Wide Web) 被广泛使用在互联网上，大大方便了广大非网络专业人员对网络的使用，成为互联网的这种指数级增长的主要驱动力。

## Slide 17: Internet概述：标准化工作
互联网协会 ISOC
互联网研究指导小组
IRSG
互联网研究部 IRTF
互联网工程部 IETF
互联网工程指导小组
IESG
…
RG
WG
…
…
RG
…
领域
领域
互联网体系结构
研究委员会 IAB
WG
WG
WG
互联网的标准化工作对互联网的发展起到了非常重要的作用。

## Slide 18: 成为互联网正式标准要经过三个阶段
互联网草案 (Internet Draft) ——有效期只有六个月。在这个阶段还不是 RFC 文档。
建议标准 (Proposed Standard) ——从这个阶段开始就成为 RFC 文档。
互联网标准 (Internet Standard) ——达到正式标准后，每个标准就分配到一个编号 STD xxxx。 一个标准可以和多个 RFC 文档关联。
所有互联网标准都以 RFC 的形式在互联网上发表。

## Slide 19: 各种 RFC 之间的关系
互联网草案
建议标准
互联网标准
历史的 RFC
实验的 RFC
提供信息的 RFC
除了建议标准和互联网标准这两种 RFC 文档外，还有三种 RFC 文档，即历史的、实验的和提供信息的 RFC 文档。

## Slide 20: 概述
计算机网络概述
Internet概述
Internet的组成
计算机网络的性能指标
计算机网络的体系结构

## Slide 21: Internet的组成
从互联网的工作方式上看，可以划分为两大块：
(1) 边缘部分： 由所有连接在互联网上的主机组成。这部分是用户直接使用的，用来进行通信（传送数据、音频或视频）和资源共享。
(2) 核心部分：由大量网络和连接这些网络的路由器组成。这部分是为边缘部分提供服务的（提供连通性和交换）。

## Slide 22: 互联网的边缘部分与核心部分
互联网的核心部分
互联网的边缘部分
主机
网络
路由器
互联网的边缘部分与核心部分

## Slide 23: Internet的组成：边缘部分
处在互联网边缘的部分就是连接在互联网上的所有的主机。这些主机又称为端系统 (end system)。
端系统在功能上可能有很大的差别
  小的端系统可以是一台普通个人电脑，具有上网功能的智能手机，甚至是一个很小的网络摄像头。
  大的端系统则可以是一台非常昂贵的大型计算机。
  端系统的拥有者可以是个人，也可以是单位（如学校、企业、政府机关等），当然也可以是某个 ISP。

## Slide 24: 端系统之间的两种通信方式
端系统之间的通信方式通常可划分为两大类：
客户服务器方式（C/S 方式）
即 Client/Server 方式，简称为 C/S 方式。
对等方式（P2P 方式）
即 PeertoPeer 方式 ，简称为 P2P 方式。

## Slide 25: Internet的组成：核心部分
网络核心部分是互联网中最复杂的部分。
网络中的核心部分要向网络边缘中的大量主机提供连通性，使边缘部分中的任何一个主机都能够向其他主机通信（即传送或接收各种形式的数据）。
在网络核心部分起特殊作用的是路由器 (router)。

## Slide 26: Internet的组成：分组交换
路由器是实现分组交换 (packet switching) 的关键构件，其任务是转发收到的分组，这是网络核心部分最重要的功能。

## Slide 27: Internet的组成：分组交换
路由器是实现分组交换 (packet switching) 的关键构件，其任务是转发收到的分组，这是网络核心部分最重要的功能。
交换：从物理的角度提高链路资源利用率










交换机

## Slide 28: Internet的组成：分组交换
路由器是实现分组交换 (packet switching) 的关键构件，其任务是转发收到的分组，这是网络核心部分最重要的功能。
存储转发：不要求连接，从而提高链路利用率
数据
传送
特点
比特流直达终点
报文
报文
报文
存储
转发
存储
转发

## Slide 29: Internet的组成：分组交换
路由器是实现分组交换 (packet switching) 的关键构件，其任务是转发收到的分组，这是网络核心部分最重要的功能。
分组：通过分隔报文，提高灵活性和效率
数 据
首部
分组 1
数 据
首部
分组 2
数 据
首部
分组 3
报 文

## Slide 30: 分组首部的重要性
每一个分组的首部都含有地址（诸如目的地址和源地址）等控制信息。
分组交换网中的节点交换机根据收到的分组首部中的地址信息，把分组转发到下一个节点交换机。
每个分组在互联网中独立地选择传输路径。
用这样的存储转发方式，最后分组就能到达最终目的地。

## Slide 31: 分组交换的优点
优点 | 所采用的手段
高效 | 在分组传输的过程中动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用。
灵活 | 为每一个分组独立地选择最合适的转发路由。
迅速 | 以分组作为传送单位，可以不先建立连接就能向其他主机发送分组。
可靠 | 保证可靠性的网络协议；分布式多路由的分组交换网，使网络有很好的生存性。

## Slide 32: 分组交换带来的问题
分组在各节点存储转发时需要排队，这就会造成一定的时延。
分组必须携带的首部（里面有必不可少的控制信息）也造成了一定的开销。

## Slide 33: 三种交换的比较
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P3
P4
报
文
报
文
报
文
A B C D
A B C D
A B C D
报文交换
电路交换
分组交换
t
连接建立
数据传送
报文
P2
P1
连接释放

## Slide 34: 概述
计算机网络概述
Internet概述
Internet的组成
计算机网络的性能指标
计算机网络的体系结构

## Slide 35: 计算机网络的性能指标：速率
比特（bit）是计算机中数据量的单位，也是信息论中使用的信息量的单位。
比特（bit）来源于 binary digit，意思是一个“二进制数字”，因此一个比特就是二进制数字中的一个 1 或 0。
速率是计算机网络中最重要的一个性能指标，指的是数据的传送速率，它也称为数据率 (data rate)或比特率 (bit rate)。
速率的单位是 bit/s，或 kbit/s、Mbit/s、 Gbit/s 等。例如 4  1010 bit/s 的数据率就记为 40 Gbit/s。
速率往往是指额定速率或标称速率，非实际运行速率。

## Slide 36: 计算机网络的性能指标：带宽
两种不同意义：
“带宽”(bandwidth) 本来是指信号具有的频带宽度，其单位是赫（或千赫、兆赫、吉赫等）。
在计算机网络中，带宽用来表示网络中某通道传送数据的能力。表示在单位时间内网络中的某信道所能通过的“最高数据率”。单位是 bit/s ，即 “比特每秒”。
在“带宽”的上述两种表述中，前者为频域称谓，而后者为时域称谓，其本质是相同的。也就是说，一条通信链路的“带宽”越宽，其所能传输的“最高数据率”也越高。

## Slide 37: 数字信号流随时间的变化
在时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄。
每秒 106 个比特
时间
1 0 1 0 1 1
1 s
带宽为
1 Mbit/s
时间
每秒 4  106 个比特
0.25 s
带宽为
4 Mbit/s

## Slide 38: 计算机网络的性能指标：吞吐量
吞吐量 (throughput) 表示在单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的数据量。
吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量，以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。
吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。

## Slide 39: 计算机网络的性能指标：时延
时延 (delay 或 latency) 是指数据（一个报文或分组，甚至比特）从网络（或链路）的一端传送到另一端所需的时间。
有时也称为延迟或迟延。
网络中的时延由以下几个不同的部分组成：
  (1) 发送时延
  (2) 传播时延
  (3) 处理时延
  (4) 排队时延

## Slide 40: 计算机网络的性能指标：时延
(1) 发送时延
  也称为传输时延。
  发送数据时，数据帧从节点进入到传输媒体所需要的时间。
  也就是从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。
发送时延 =
数据帧长度（bit）
发送速率（bit/s）

## Slide 41: 计算机网络的性能指标：时延
(2) 传播时延
  电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。
  发送时延与传播时延有本质上的不同。
  信号发送速率和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。
传播时延 =
信道长度（米）
信号在信道上的传播速率（米/秒）

## Slide 42: 计算机网络的性能指标：时延
(3) 处理时延
  主机或路由器在收到分组时，为处理分组（例如分析首部、提取数据、差错检验或查找路由）所花费的时间。
(4) 排队时延
  分组在路由器输入输出队列中排队等待处理所经历的时延。
  排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。

## Slide 43: 计算机网络的性能指标：时延
数据在网络中经历的总时延就是发送时延、传播时延、处理时延和排队时延之和。
总时延 = 发送时延
+ 传播时延
+ 处理时延
+ 排队时延

## Slide 44: 四种时延所产生的地方
1 0 1 1 0 0 1
…
发送器
队列
在链路上产生
传播时延
节点 B
节点 A
在发送器产生发送时延
(即传输时延)
在节点 A 中产生
处理时延和排队时延
数据
假设从节点 A 向节点 B 发送数据
链路
几种时延产生的地方不一样

## Slide 45: 计算机网络的性能指标：时延带宽积
链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。
（传播）时延
链路
带宽
时延带宽积 = 传播时延  带宽
只有在代表链路的管道都充满比特时，
链路才得到了充分利用。
链路像一条空心管道

## Slide 46: 计算机网络的性能指标：往返时间 RTT
互联网上的信息不仅仅单方向传输，而是双向交互的。因此，有时很需要知道双向交互一次所需的时间。
往返时间表示从发送方发送数据开始，到发送方收到来自接收方的确认，总共经历的时间。
在互联网中，往返时间还包括各中间节点的处理时延、排队时延以及转发数据时的发送时延。
当使用卫星通信时，往返时间 RTT 相对较长，是很重要的一个性能指标。

## Slide 47: 计算机网络的性能指标：利用率
分为信道利用率和网络利用率。
信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的（有数据通过）。完全空闲的信道的利用率是零。
网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。
信道利用率并非越高越好。当某信道的利用率增大时，该信道引起的时延也就迅速增加。

## Slide 48: 时延与网络利用率的关系
根据排队论的理论，当某信道的利用率增大时，该信道引起的时延也就迅速增加。
若令 D0 表示网络空闲时的时延，D 表示网络当前的时延，则在适当的假定条件下，可以用下面的简单公式表示 D 和 D0之间的关系：
其中：U 是网络的利用率，数值在 0 到 1 之间。

## Slide 49: 时延与网络利用率的关系
时延 D
利用率 U
1
0
D0
时延
急剧
增大
当信道的利用率增大时，该信道引起的时延迅速增加。

## Slide 50: 概述
计算机网络概述
Internet概述
Internet的组成
计算机网络的性能指标
计算机网络的体系结构

## Slide 51: 计算机网络的体系结构：形成
1974 年，美国的 IBM 公司宣布了系统网络体系结构SNA (System Network Architecture)。这个著名的网络标准就是按照分层的方法制定的。
不久后，其他一些公司也相继推出自己公司的具有不同名称的体系结构。
由于网络体系结构的不同，不同公司的设备很难互相连通。

## Slide 52: 开放系统互连参考模型 OSI/RM
为了使不同体系结构的计算机网络都能互连，国际标准化组织 ISO 于 1977 年成立了专门机构研究该问题。
他们提出了一个试图使各种计算机在世界范围内互连成网的标准框架，即著名的开放系统互连基本参考模型 OSI/RM (Open Systems Interconnection Reference Model)，简称为 OSI。
只要遵循 OSI 标准，一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循这同一标准的其他任何系统进行通信。

## Slide 53: 两种国际标准
法律上的 (de jure) 国际标准 OSI 并没有得到市场的认可。
非国际标准 TCP/IP 却获得了最广泛的应用。TCP/IP 常被称为事实上的 (de facto) 国际标准。

## Slide 54: OSI/RM的教训
OSI 只获得了一些理论研究的成果，在市场化方面却失败了。原因包括：
  OSI 的专家们在完成 OSI 标准时没有商业驱动力；
  OSI 的协议实现起来过分复杂，且运行效率很低；
  OSI 标准的制定周期太长，因而使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场；
  OSI 的层次划分也不太合理，有些功能在多个层次中重复出现。

## Slide 55: 计算机网络的体系结构：协议与分层
计算机网络中的数据交换必须遵守事先约定好的规则。
这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题（同步含有时序的意思）。
网络协议 (network protocol)，简称为协议，是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。

## Slide 56: 网络协议的三个组成要素
语法：数据与控制信息的结构或格式 。
语义：需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。
同步：事件实现顺序的详细说明。
由此可见，网络协议是计算机网络的不可缺少的组成部分。

## Slide 57: 层次式协议结构
计算机网络是个非常复杂的系统。
相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行，而这种“协调”是相当复杂的。
ARPANET 的研制经验表明，对于非常复杂的计算机网络协议，其结构应该是层次式的。
“分层”可将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题，而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。

## Slide 58: 分层的好处与缺点
好处
各层之间是独立的。
灵活性好。
结构上可分割开。
易于实现和维护。
能促进标准化工作。
缺点
降低效率。
有些功能会在不同的层次中重复出现，因而产生了额外开销。

## Slide 59: 层数多少要适当
层数太少，就会使每一层的协议太复杂。
层数太多，又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到较多的困难。

## Slide 60: 计算机网络的体系结构：五层协议体系
OSI 的七层协议体系结构的概念清楚，理论也较完整，但它既复杂又不实用。
TCP/IP 是四层体系结构：应用层、运输层、网际层和网络接口层。
但最下面的网络接口层并没有具体内容。
因此往往采取折中的办法，即综合 OSI 和 TCP/IP 的优点，采用一种只有五层协议的体系结构 。

## Slide 61: 计算机网络的体系结构：五层协议体系
应用层
运输层
网络层
表示层
会话层
数据链路层
物理层
7
6
5
4
3
2
1
OSI 的体系结构
应用层
网络接口层
网际层 IP
(各种应用层协议，如
DNS, HTTP, SMTP 等)
运输层 (TCP 或 UDP)
TCP/IP 的体系结构
(a)
(b)
(c)
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
五层协议的体系结构
（这一层并没有具体内容）
计算机网络体系结构：
(a) OSI 的七层协议；(b) TCP/IP 的四层协议；(c) 五层协议

## Slide 62: 五层协议的体系结构
应用层 (application layer)
运输层 (transport layer)
网络层 (network layer)
数据链路层 (data link layer)
物理层 (physical layer)
数据链路层
5 应用层
4 运输层
3 网络层
2 数据链路层
1 物理层

## Slide 63: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应 用 程 序 数 据
应用层首部
H5
10100110100101 比 特 流 110101110101
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H4
运输层首部
H3
网络层首部
H2
链路层
首部
T2
链路层
尾部

## Slide 64: 主机 1 向主机 2 发送数据
OSI 参考模型把对等层次之间传送的数据单位称为该层的协议数据单元 PDU (Protocol Data Unit)。这个名词现已被许多非 OSI 标准采用。
任何两个同样的层次把数据（即数据单元加上控制信息）通过水平虚线直接传递给对方。这就是所谓的“对等层”(peer layers)之间的通信。
各层协议实际上就是在各个对等层之间传递数据时的各项规定。

## Slide 65: 计算机网络的体系结构：几个常用概念
实体 (entity) 表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。
要实现本层协议，还需要使用下层所提供的服务。

## Slide 66: 协议和服务
协议的实现保证了能够向上一层提供服务。
本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。即下面的协议对上面的服务用户是透明的。
协议是“水平的”，即协议是控制对等实体之间通信的规则。
服务是“垂直的”，即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。
上层使用服务原语获得下层所提供的服务。

## Slide 67: 服务访问点
同一系统相邻两层的实体进行交互的地方，称为服务访问点 SAP (Service Access Point)。
服务访问点SAP是一个抽象的概念，它实际上就是一个逻辑接口。
OSI把层与层之间交换的数据的单位称为服务数据单元 SDU (Service Data Unit)。
SDU 可以与 PDU 不一样，例如，可以是多个 SDU 合成为一个 PDU，也可以是一个 SDU 划分为几个 PDU。

## Slide 68: 计算机网络的体系结构：几个常用概念
协议 (n + 1)
SAP
SAP
交换原语
交换原语
实体 (n + 1)
服务提供者
第 n 层
第 n + 1 层
实体 (n + 1)
服务用户
实体 (n)
实体 (n)
协议(n)
相邻两层之间的关系

## Slide 69: 协议很复杂
协议必须把所有不利的条件事先都估计到，而不能假定一切都是正常的和非常理想的。
看一个计算机网络协议是否正确，不能光看在正常情况下是否正确，还必须非常仔细地检查这个协议能否应付各种异常情况。

## Slide 70: 【例1-1】著名的协议举例
占据东、西两个山顶的蓝军 1 和蓝军 2 与驻扎在山谷的白军作战。其力量对比是：单独的蓝军1或蓝军2打不过白军，但蓝军 1 和蓝军 2 协同作战则可战胜白军。现蓝军 1 拟于次日正午向白军发起攻击。于是用计算机发送电文给蓝军 2。但通信线路很不好，电文出错或丢失的可能性较大（没有电话可使用）。因此要求收到电文的友军必须送回一个确认电文。但此确认电文也可能出错或丢失。试问能否设计出一种协议使得蓝军 1 和蓝军 2 能够实现协同作战，因而一定（即 100 %而不是 99.999…%）取得胜利？

## Slide 71
明日正午进攻，如何？
同意
收到“同意”
收到：收到“同意”
…
…
…
…
…
…
这样的协议无法实现！

## Slide 72: 结论
这样无限循环下去，两边的蓝军都始终无法确定自己最后发出的电文对方是否已经收到。
没有一种协议能够使蓝军 100% 获胜。
这个例子告诉我们，看似非常简单的协议，设计起来要考虑的问题还是比较多的。

## Slide 73: TCP/IP 的体系结构
应用层
运输层
网际层
网络
接口层
主机A
主机B
路由器
网络 2
网络 1
应用层
运输层
网际层
网络
接口层
网际层
网络
接口层
4
3
2
1
路由器在转发分组时最高只用到网际层
而没有使用运输层和应用层。
TCP/IP 是四层体系结构

## Slide 74: TCP/IP 体系结构的另一种表示方法
实际上，现在的互联网使用的 TCP/IP 体系结构有时已经发生了演变，即某些应用程序可以直接使用 IP 层，或甚至直接使用最下面的网络接口层。
TCP UDP
IP
应用层
网络接口层（子网层）

## Slide 75: 沙漏计时器形状的TCP/IP协议族
HTTP
SMTP
DNS
RTP
TCP
UDP
IP
网际层
网络接口层
运输层
应用层
…
…
…
网络接口 1
网络接口 2
网络接口 3
Everything over IP
IP 可为各式各样的应用程序提供服务
IP over Everything
IP 可应用到各式各样的网络上
沙漏计时器形状的 TCP/IP 协议族