## Slide 1: 网络层（上）

## Slide 2: 网络层（上）
概述
分类的 IP 地址
地址解析协议 ARP
IP 数据报的格式
IP 层转发分组的流程
网际控制报文协议 ICMP

## Slide 3: 网络层（上）
概述
分类的 IP 地址
地址解析协议 ARP
IP 数据报的格式
IP 层转发分组的流程
网际控制报文协议 ICMP

## Slide 4: 概述：两种服务之争
在计算机网络领域，网络层应该向运输层提供怎样的服务（“面向连接”还是“无连接”）曾引起了长期的争论。
争论焦点的实质就是：在计算机通信中，可靠交付应当由谁来负责？是网络还是端系统？

## Slide 5: 概述：网络提供数据报服务
互联网的先驱者提出了一种崭新的网络设计思路。
网络层向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。
网络在发送分组时不需要先建立连接。每一个分组（即 IP 数据报）独立发送，与其前后的分组无关（不进行编号）。
网络层不提供服务质量的承诺。即所传送的分组可能出错、丢失、重复和失序（不按序到达终点），当然也不保证分组传送的时限。

## Slide 6: 概述：尽最大努力交付
由于传输网络不提供端到端的可靠传输服务，这就使网络中的路由器可以做得比较简单，而且价格低廉（与电信网的交换机相比较）。
如果主机（即端系统）中的进程之间的通信需要是可靠的，那么就由网络的主机中的运输层负责可靠交付（包括差错处理、流量控制等） 。
采用这种设计思路的好处是：网络的造价大大降低，运行方式灵活，能够适应多种应用。
互连网能够发展到今日的规模，充分证明了当初采用这种设计思路的正确性。

## Slide 7: 概述：网络层的功能
寻址：识别网络中的各个通讯实体；
交换方式：分组通过中间节点所采用的方式，为传输层提供什么样的服务；
路由选择：自动了解网络的拓扑结构，选择适当的路由选择算法；
拥塞问题：仔细选择下一个路由器，避免某些通信线路和路由器负载过重，而其他线路和路由器空闲。
网络互连：隐藏所有底层网络细节的不同，实现异构网络中任意两台计算机之间的通信。

## Slide 8: 概述：网际协议 IP
网际协议 IP 是 TCP/IP 体系中两个最主要的协议之一。
与 IP 协议配套使用的还有三个协议：
  地址解析协议 ARP
  (Address Resolution Protocol)
  网际控制报文协议 ICMP
  (Internet Control Message Protocol)
  网际组管理协议 IGMP
  (Internet Group Management Protocol)

## Slide 9: 概述：网际层的 IP 协议及配套协议
各种应用层协议
网络接口层
(HTTP, FTP, SMTP 等)
物理硬件
运输层
TCP, UDP
应用层
ICMP
IP
ARP
与各种网络接口
网络层
（网际层）
IGMP

## Slide 10: 概述：网络互连设备与路由器（1）
将网络互相连接起来要使用一些中间设备。
中间设备又称为中间系统或中继 (relay)系统。
有以下五种不同的中间设备：
  物理层中继系统：转发器 (repeater)。
  数据链路层中继系统：网桥 或 桥接器 (bridge)。
  网络层中继系统：路由器 (router)。
  网桥和路由器的混合物：桥路器 (brouter)。
  网络层以上的中继系统：网关 (gateway)。

## Slide 11: 概述：网络互连设备与路由器（2）
当中继系统是转发器或网桥时，一般并不称之为网络互连，因为这仅仅是把一个网络扩大了，而这仍然是一个网络。
网关由于比较复杂，目前使用得较少。
网络互连都是指用路由器进行网络互连和路由选择。
由于历史的原因，许多有关 TCP/IP 的文献将网络层使用的路由器称为网关。

## Slide 12: 概述：虚拟互连网络（1）
网络
网络
网络
网络
网络
(a) 互连网络
路由器
(b) 虚拟互连网络
虚拟互连网络
（互联网）
IP 网的概念

## Slide 13: 概述：虚拟互连网络（2）
所谓虚拟互连网络也就是逻辑互连网络，它的意思就是互连起来的各种物理网络的异构性本来是客观存在的，但是我们利用 IP 协议就可以使这些性能各异的网络从用户看起来好像是一个统一的网络。
使用 IP 协议的虚拟互连网络可简称为 IP 网。
使用虚拟互连网络的好处是：当互联网上的主机进行通信时，就好像在一个网络上通信一样，而看不见互连的各具体的网络异构细节。
如果在这种覆盖全球的 IP 网的上层使用 TCP 协议，那么就是现在的互联网 (Internet)。

## Slide 14
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机
H1
主机
H2
R1
R4
R5
R2
R3
R1
R2
R3
H1
R5
H2
R4
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
直接交付
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
分组在互联网中的传送
互联网可以由多种异构网络互连组成。

## Slide 15: 网络层（上）
概述
分类的 IP 地址
地址解析协议 ARP
IP 数据报的格式
IP 层转发分组的流程
网际控制报文协议 ICMP

## Slide 16: IP 地址及其表示方法
我们把整个因特网看成为一个单一的、抽象的网络。
IP 地址就是给每个连接在互联网上的主机（或路由器）分配一个在全世界范围是唯一的 32 位的标识符。
IP 地址现在由互联网名字和数字分配机构ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)进行分配。

## Slide 17: IP 地址的编址方法
分类的 IP 地址。这是最基本的编址方法，在 1981 年就通过了相应的标准协议。
子网的划分。这是对最基本的编址方法的改进，其标准 [RFC 950] 在 1985 年通过。
构成超网。这是比较新的无分类编址方法。 1993 年提出后很快就得到推广应用。

## Slide 18: 分类 IP 地址
将IP地址划分为若干个固定类。
每一类地址都由两个固定长度的字段组成，其中一个字段是网络号 net-id，它标志主机（或路由器）所连接到的网络，而另一个字段则是主机号 host-id，它标志该主机（或路由器）。
主机号在它前面的网络号所指明的网络范围内必须是唯一的。
由此可见，一个 IP 地址在整个互联网范围内是唯一的。

## Slide 19: 分类 IP 地址
这种两级的 IP 地址结构如下：
这种两级的 IP 地址可以记为：
IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号>} (4-1)
::= 代表“定义为”
32 位
网络号
主机号

## Slide 20: 各类 IP 地址的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1

## Slide 21: 点分十进制记法
10000000000010110000001100011111
机器中存放的 IP 地址
是 32 位二进制代码
10000000 00001011 00000011 00011111
每 8 位为一组
采用点分十进制记法
则进一步提高可读性
128.11.3.31
128 11 3 31
将每 8 位的二进制数
转换为十进制数

## Slide 22: 常用的三种类别的 IP 地址
网络 类别 | 最大可指派 的网络数 | 第一个可指派的 网络号 | 最后一个可指派的 网络号 | 每个网络中 最大主机数
A | 126 (27 – 2) | 1 | 126 | 16777214
B | 16383 (214 – 1) | 128.1 | 191.255 | 65534
C | 2097151 (221 – 1) | 192.0.1 | 223.255.255 | 254
IP 地址的指派范围

## Slide 23: 一般不使用的特殊的 IP 地址
网络号 | 主机号 | 源地址 使用 | 目的地址 使用 | 代表的意思
0 | 0 | 可以 | 不可 | 在本网络上的本主机（如： DHCP 协议）
0 | host-id | 可以 | 不可 | 在本网络上的某台主机 host-id
全 1 | 全 1 | 不可 | 可以 | 只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）
net-id | 全 1 | 不可 | 可以 | 对 net-id 上的所有主机进行广播
127 | 非全 0 或全 1 的任何数 | 可以 | 可以 | 用作本地软件环回测试之用（典型例子：127.0.0.1）

## Slide 24: 采用分级IP地址的好处
第一，IP 地址管理机构在分配 IP 地址时只分配网络号，而剩下的主机号则由得到该网络号的单位自行分配。这样就方便了 IP 地址的管理
第二，路由器仅根据目的主机所连接的网络号来转发分组（而不考虑目的主机号），这样就可以使路由表中的项目数大幅度减少，从而减小了路由表所占的存储空间。

## Slide 25: 多归属主机与路由器IP
当一个主机同时连接到两个网络上时，该主机就必须同时具有两个相应的 IP 地址，其网络号 net-id 必须是不同的。这种主机称为多归属主机 (multihomed host)。
由于一个路由器至少应当连接到两个网络（这样它才能将 IP 数据报从一个网络转发到另一个网络），因此一个路由器至少应当有两个不同的 IP 地址。

## Slide 26: 4.2.3 IP 地址与硬件地址
IP 地址与硬件地址是不同的地址。
从层次的角度看，
  硬件地址（或物理地址）是数据链路层和物理层使用的地址。
  IP 地址是网络层和以上各层使用的地址，是一种逻辑地址（称 IP 地址是逻辑地址是因为 IP 地址是用软件实现的）。

## Slide 27: 网络层（上）
概述
分类的 IP 地址
地址解析协议 ARP
IP 数据报的格式
IP 层转发分组的流程
网际控制报文协议 ICMP

## Slide 28: 地址解析协议 ARP：两个地址
通信时使用了两个地址：
  IP 地址（网络层地址）
  MAC 地址（数据链路层地址）
每个接口都有两个地址
220.168.10.10
00-15-C5-C6-CC-07
220.168.10.20
00-15-C5-C8-C4-95
220.168.10.16
00-15-C5-C6-C8-11
IP 地址
MAC 地址
LAN

## Slide 29: IP 地址与硬件地址
TCP 报文
IP 数据报
MAC 帧
应用层数据
首部
首部
尾部
首部
链路层及以下
使用硬件地址
硬件地址
网络层及以上
使用 IP 地址
IP 地址
IP 地址与硬件地址的区别
IP 地址放在 IP 数据报的首部，而硬件地址则放在 MAC 帧的首部。

## Slide 30
IP1
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
HA2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
从 HA1 到 HA3
从 HA4 到 HA5
从 HA6 到 HA2
MAC 帧
MAC 帧
IP 数据报
从协议栈的层次上看数据的流动
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
HA 为硬件地址
路由器 R2
HA2
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网

## Slide 31: 地址解析协议 ARP 的作用
已经知道了一个机器（主机或路由器）的IP地址，如何找出其相应的硬件地址？
地址解析协议 ARP 就是用来解决这样的问题的。
网络层
ARP
IP 地址
硬件地址
IP
IGMP
ICMP
ARP
ARP 协议的作用
ARP 作用：
从网络层使用的 IP 地址，解析出在数据链路层使用的硬件地址。

## Slide 32: 地址解析协议 ARP 要点
不管网络层使用的是什么协议，在实际网络的链路上传送数据帧时，最终还是必须使用硬件地址。
每一个主机都设有一个 ARP 高速缓存 (ARP cache)，里面有所在的局域网上的各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射表。
< IP address；MAC address；TTL >
TTL (Time To Live)：地址映射有效时间 。

## Slide 33: 地址解析协议 ARP 要点
当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 IP 数据报时，就先在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B 的 IP 地址。
  如有，就可查出其对应的硬件地址，再将此硬件地址写入 MAC 帧，然后通过局域网将该 MAC 帧发往此硬件地址。
  如没有， ARP 进程在本局域网上广播发送一个 ARP 请求分组。收到 ARP 响应分组后，将得到的 IP 地址到硬件地址的映射写入 ARP 高速缓存。

## Slide 34: 地址解析协议 ARP 要点
ARP请求分组：包含发送方硬件地址 / 发送方 IP 地址 / 目标方硬件地址(未知时填 0) / 目标方 IP 地址。
本地广播 ARP 请求（路由器不转发ARP请求）。
ARP 响应分组：包含发送方硬件地址 / 发送方 IP地址 / 目标方硬件地址 / 目标方 IP 地址。
ARP 分组封装在物理网络的帧中传输。

## Slide 35
ARP 响应
A
Y
X
B
Z
主机 B 向 A 发送
ARP 响应分组
主机 A 广播发送
ARP 请求分组
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18
08-00-2B-00-EE-0A
我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址
我是 209.0.0.6
硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18

## Slide 36
ARP分组格式
硬件类型(16 bit): 定义运行ARP的物理网络类型，如以太网为数值1;
协议类型(16 bit): 定义发送方提供的高层协议类型，ARP可以用于任何高层协议，如IPv4．值为0800。
硬件地址长度(8 bit): 以字节为单位的逻辑长度，如以太网为6；
协议地址长度(8 bit): 以字节为单位的逻辑长度，如IPv4协议长度为4；
操作(16 bit): 定义分组的类型。若是ARP请求为l；ARP应答为2，RARP请求为3，RARP应答为4。
发送站硬件地址：可变长字段，放置发送站的物理地址（MAC）；
发送站协议地址：可变长宇段，放置发送站的逻辑地址（IP）；
接收站硬件地址：可变长字段，放置发送站的物理地址（MAC）；
接收站协议地址：可变长宇段，放置发送站的逻辑地址（IP）；

## Slide 37: ARP 高速缓存的作用
  存放最近获得的 IP 地址到 MAC 地址的绑定，以减少 ARP 广播的数量。
为了减少网络上的通信量，主机 A 在发送其 ARP 请求分组时，就将自己的 IP 地址到硬件地址的映射写入 ARP 请求分组。
当主机 B 收到 A 的 ARP 请求分组时，就将主机 A 的这一地址映射写入主机 B 自己的 ARP 高速缓存中。这对主机 B 以后向 A 发送数据报时就更方便了。

## Slide 38: 应当注意的问题
ARP 是解决同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址和硬件地址的映射问题。
如果所要找的主机和源主机不在同一个局域网上，那么就要通过 ARP 找到一个位于本局域网上的某个路由器的硬件地址，然后把分组发送给这个路由器，让这个路由器把分组转发给下一个网络。剩下的工作就由下一个网络来做。

## Slide 39: 使用 ARP 的四种典型情况
网 1
网 3
网 2
R2
R1
H1
H2
H3
H4

## Slide 40: 使用 ARP 的四种典型情况
发送方是主机，要把 IP 数据报发送到本网络上的另一个主机。这时用 ARP 找到目的主机的硬件地址。
发送方是主机，要把 IP 数据报发送到另一个网络上的一个主机。这时用 ARP 找到本网络上的一个路由器的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成。
发送方是路由器，要把 IP 数据报转发到本网络上的一个主机。这时用 ARP 找到目的主机的硬件地址。
发送方是路由器，要把 IP 数据报转发到另一个网络上的一个主机。这时用 ARP 找到本网络上另一个路由器的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成。

## Slide 41: 网络层（上）
概述
分类的 IP 地址
地址解析协议 ARP
IP 数据报的格式
IP 层转发分组的流程
网际控制报文协议 ICMP

## Slide 42: 4.2.5 IP 数据报的格式
一个 IP 数据报由首部和数据两部分组成。
首部的前一部分是固定长度，共 20 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。
在首部的固定部分的后面是一些可选字段，其长度是可变的。

## Slide 43
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
首
部
发送在前
IP 数据报由首部和数据两部分组成

## Slide 44
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
首
部
发送在前
首部的前一部分是固定长度，共 20 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。

## Slide 45
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
首
部
发送在前
可选字段，其长度是可变的

## Slide 46: 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
版本——占 4 位，指 IP 协议的版本。
目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)。

## Slide 47: 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
首部长度——占 4 位，可表示的最大数值
是 15 个单位(一个单位为 4 字节)，
因此 IP 的首部长度的最大值是 60 字节。

## Slide 48: 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
区分服务——占 8 位，用来获得更好的服务。
在旧标准中叫做服务类型，但实际上一直未被使用过。
1998 年这个字段改名为区分服务。
只有在使用区分服务（DiffServ）时，这个字段才起作用。
在一般的情况下都不使用这个字段

## Slide 49: 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
总长度——占 16 位，指首部和数据之和的长度，
单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节。
总长度必须不超过最大传送单元 MTU。

## Slide 50: 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
标识(identification) ——占 16 位，
它是一个计数器，用来产生 IP 数据报的标识。

## Slide 51: 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
标志(flag) ——占 3 位，目前只有前两位有意义。
标志字段的最低位是 MF (More Fragment)。
MF  1 表示后面“还有分片”。MF  0 表示最后一个分片。
标志字段中间的一位是 DF (Don't Fragment) 。
只有当 DF  0 时才允许分片。

## Slide 52: 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
片偏移——占13 位，指出：较长的分组在分片后
某片在原分组中的相对位置。
片偏移以 8 个字节为偏移单位。

## Slide 53: 【例4-1】 IP 数据报分片
一数据报的总长度为 3820 字节，其数据部分的长度为 3800 字节（使用固定首部），需要分片为长度不超过 1420 字节的数据报片。
因固定首部长度为 20 字节，因此每个数据报片的数据部分长度不能超过 1400 字节。
于是分为 3 个数据报片，其数据部分的长度分别为 1400、1400 和 1000 字节。
原始数据报首部被复制为各数据报片的首部，但必须修改有关字段的值。

## Slide 54: 【例4-1】 IP 数据报分片
偏移 = 0/8 = 0
1399
数据报片 1
首部 1
字节 0
偏移 = 1400/8 = 175
1400
2799
首部 2
数据报片 2
偏移 = 2800/8 = 350
2800
3799
首部 3
数据报片 3
偏移 = 0/8
= 0
3799
需分片的
数据报
首部
数据部分共 3800 字节
1400
2800
字节 0

## Slide 55: 【例4-1】 IP 数据报分片
 | 总长度 | 标识 | MF | DF | 片偏移
原始数据报 | 3820 | 12345 | 0 | 0 | 0
数据报片1 | 1420 | 12345 | 1 | 0 | 0
数据报片2 | 1420 | 12345 | 1 | 0 | 175
数据报片3 | 1020 | 12345 | 0 | 0 | 350
IP 数据报首部中与分片有关的字段中的数值

## Slide 56: 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
生存时间——占8 位，记为 TTL (Time To Live)，
指示数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。

## Slide 57: 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
协议——占8 位，指出此数据报携带的数据使用何种协议，
以便目的主机的 IP 层将数据部分
上交给那个处理过程

## Slide 58
运输层
网络层
首部
TCP
UDP
ICMP
IGMP
OSPF
数 据 部 分
IP 数据报
协议字段指出应将数据
部分交给哪一个进程
IP 协议支持多种协议，
IP 数据报可以封装多种协议 PDU。

## Slide 59: 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
首部检验和——占16 位，只检验数据报的首部，
不检验数据部分。这里不采用 CRC 检验码而采用简单的计算方法。

## Slide 60
发送端
接收端
16 位
字 1
16 位
字 2
置为全 0
检验和
16 位
字 n
16 位
反码算术
运算求和
…
…
取反码
数
据
报
首
部
IP 数据报
16 位
检验和
16 位
字 1
16 位
字 2
16 位
检验和
16 位
字 n
16 位
反码算术
运算求和
16 位
结果
…
…
取反码
数据部分
若结果为 0, 则保留；
否则，丢弃该数据报
数据部分
不参与检验和的计算
IP 数据报首部检验和的计算采用 16 位二进制反码求和算法

## Slide 61: 1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
首
部
源地址和目的地址都各占 4 字节

## Slide 62: 2. IP 数据报首部的可变部分
IP 首部的可变部分就是一个选项字段，用来支持排错、测量以及安全等措施，内容很丰富。
选项字段的长度可变，从 1 个字节到 40 个字节不等，取决于所选择的项目。
增加首部的可变部分是为了增加 IP 数据报的功能，但这同时也使得 IP 数据报的首部长度成为可变的。这就增加了每一个路由器处理数据报的开销。
实际上这些选项很少被使用。

## Slide 63: 网络层（上）
概述
分类的 IP 地址
地址解析协议 ARP
IP 数据报的格式
IP 层转发分组的流程
网际控制报文协议 ICMP

## Slide 64: IP 层转发分组的流程
假设：有四个 A 类网络通过三个路由器连接在一起。每一个网络上都可能有成千上万个主机。
可以想像，若按目的主机号来制作路由表，每一个路由表就有 4 万个项目，即 4 万行（每一行对应于一台主机），则所得出的路由表就会过于庞大。
但若按主机所在的网络地址来制作路由表，那么每一个路由器中的路由表就只包含 4 个项目（每一行对应于一个网络），这样就可使路由表大大简化。

## Slide 65
在路由表中，对每一条路由，最主要的是
（目的网络地址，下一跳地址）
网 1
15.0.0.0
网 4
40.0.0.0
网 3
30.0.0.0
网 2
20.0.0.0
15.0.0.4
40.0.0.4
30.0.0.2
20.0.0.9
20.0.0.7
目的主机所在的网络
下一跳地址
20.0.0.0
30.0.0.0
15.0.0.0
40.0.0.0
20.0.0.7
30.0.0.1
直接交付，接口 1
直接交付，接口 0
路由器 R2 的路由表
30.0.0.1
R2
R3
R1
0
1

## Slide 66: 查找路由表
根据目的网络地址就能确定下一跳路由器，这样做的结果是：
IP 数据报最终一定可以找到目的主机所在目的网络上的路由器（可能要通过多次的间接交付）。
只有到达最后一个路由器时，才试图向目的主机进行直接交付。

## Slide 67: 特定主机路由
虽然互联网所有的分组转发都是基于目的主机所在的网络，但在大多数情况下都允许有这样的特例，即为特定的目的主机指明一个路由。
采用特定主机路由可使网络管理人员能更方便地控制网络和测试网络，同时也可在需要考虑某种安全问题时采用这种特定主机路由。

## Slide 68: 默认路由 (default route)
路由器还可采用默认路由以减少路由表所占用的空间和搜索路由表所用的时间。
这种转发方式在一个网络只有很少的对外连接时是很有用的。
默认路由在主机发送 IP 数据报时往往更能显示出它的好处。
如果一个主机连接在一个小网络上，而这个网络只用一个路由器和互联网连接，那么在这种情况下使用默认路由是非常合适的。

## Slide 69: 默认路由举例
R1
互联网
路由表
N2
R2
只要目的网络不是 N1 和 N2，
就一律选择默认路由，
把数据报先间接交付路由器 R1，
让 R1 再转发给下一个路由器。
N1
路由器 R1 充当网络 N1 的默认路由器
目的网络 下一跳
N1 直接
N2 R2
默认 R1

## Slide 70: 关于下一跳的地址
IP 数据报的首部中没有地方可以用来指明“下一跳路由器的 IP 地址”。
当路由器收到待转发的数据报，不是将下一跳路由器的 IP 地址填入 IP 数据报，而是送交下层的网络接口软件。
网络接口软件使用 ARP 负责将下一跳路由器的 IP 地址转换成硬件地址，并将此硬件地址放在链路层的 MAC 帧的首部，然后根据这个硬件地址找到下一跳路由器。

## Slide 71: 路由器分组转发算法
(1) 从数据报的首部提取目的主机的 IP 地址 D, 得出目的网络地址为 N。
(2) 若网络 N 与此路由器直接相连，则把数据报直接交付目的主机 D；否则是间接交付，执行 (3)。
(3) 若路由表中有目的地址为 D 的特定主机路由，则把数据报传送给路由表中所指明的下一跳路由器；否则，执行 (4)。
(4) 若路由表中有到达网络 N 的路由，则把数据报传送给路由表指明的下一跳路由器；否则，执行 (5)。
(5) 若路由表中有一个默认路由，则把数据报传送给路由表中所指明的默认路由器；否则，执行 (6)。
(6) 报告转发分组出错。

## Slide 72: 网络层（上）
概述
分类的 IP 地址
地址解析协议 ARP
IP 数据报的格式
IP 层转发分组的流程
网际控制报文协议 ICMP

## Slide 73: 网际控制报文协议 ICMP
为了更有效地转发 IP 数据报和提高交付成功的机会，在网际层使用了网际控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol)。
ICMP 是互联网的标准协议。
ICMP 允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告。
但 ICMP 不是高层协议（看起来好像是高层协议，因为 ICMP 报文是装在 IP 数据报中，作为其中的数据部分），而是 IP 层的协议。

## Slide 74: ICMP 报文的格式
首 部
ICMP 报文
0
数 据 部 分
检验和
类型
代码
（这 4 个字节取决于 ICMP 报文的类型）
8
16
31
IP 数据报
前 4 个字节
都是一样的
ICMP 的数据部分（长度取决于类型）

## Slide 75: ICMP：报文的种类
ICMP 报文的种类有两种，即 ICMP 差错报告报文和 ICMP 询问报文。
ICMP 报文的前 4 个字节是统一的格式，共有三个字段：即类型、代码和检验和。接着的 4 个字节的内容与 ICMP 的类型有关。

## Slide 76: ICMP 差错报告报文共有 4 种
终点不可达(3)
改变路由（重定向）(5)
超时 (11)
参数问题(12)

## Slide 77: ICMP 差错报告报文的数据字段的内容
首部
IP 数据报
ICMP 的
前 8 字节
装入 ICMP 报文的 IP 数据报
IP 数据报
首部
ICMP 差错报告报文
8
字节
收到的 IP 数据报
IP 数据报
首部
8
字节
ICMP 差错报告报文
IP 数据报的数据字段

## Slide 78: 不应发送 ICMP 差错报告报文的几种情况
对 ICMP 差错报告报文不再发送 ICMP 差错报告报文。
对第一个分片的数据报片的所有后续数据报片都不发送 ICMP 差错报告报文。
对具有多播地址的数据报都不发送 ICMP 差错报告报文。
对具有特殊地址（如127.0.0.0 或 0.0.0.0）的数据报不发送 ICMP 差错报告报文。

## Slide 79: ICMP 询问报文有两种
回送请求(8)和回答(0)
时间戳请求(13)和回答(14)

## Slide 80: ICMP：应用举例
PING (Packet InterNet Groper)
PING 用来测试两个主机之间的连通性。
PING 使用了 ICMP 回送请求与回送回答报文。
PING 是应用层直接使用网络层 ICMP 的例子。

## Slide 81: ICMP：应用举例
Traceroute 的应用举例
在 Windows 操作系统中这个命令是 tracert。
用来跟踪一个分组从源点到终点的路径。
它利用 IP 数据报中的 TTL 字段和 ICMP超时差错报告报文实现对从源点到终点的路径的跟踪。