## Slide 1: Wireshark基本使用

## Slide 2: 课程概况
Wireshark简介
实验1内容
关于的实验提交

## Slide 3: Wireshark简介（1）
概述
  网络抓包分析工具
  可实时捕捉多种网络接口
  支持其他程序抓包保存文件，例如TCPDump
  开源软件，采用GPL授权
  支持UNIX和Windows平台
官方网站：
  http://www.wireshark.org/

## Slide 4: Wireshark简介（2）
支持的系统：
  Windows
  APPle Mac OSX
  Debian GNU/Linux
  FreeBSD
  NetBSD
  OpenPKG
  Red Hat Fedora/Enterprise Linux
  ……

## Slide 5: Wireshark简介（3）
主界面

## Slide 6: Wireshark简介（4）
各层信息
Frame: 物理层的数据帧概况
Ethernet II: 数据链路层以太网帧头部信息
Internet Protocol Version 4: 互联网层IP包头部信息
Transmission Control Protocol: 传输层T的数据段头部信息，此处是TCP
Hypertext Transfer Protocol: 应用层的信息，此处是HTTP协议

## Slide 7: 实验1：捕获观察并分析帧结构
熟悉Wireshark的基本使用
捕获与分析Ethernet II以太帧格式
  捕获任意Ethernet II帧并分析其内容，注意对比和课本介绍的帧格式的差别
  观察并分析Ethernet II中的数据填充情况
捕获与分析IEEE 802.3帧格式（可选）
  捕获任意Ethernet II帧并分析其内容
  比较Ethernet II以太帧格式和IEEE 802.3帧格式的区别与联系

## Slide 8: 关于实验的提交（1）
要求采用电子版方式提交。
上传ftp
  IP地址：121.192.180.215
  用户名：cognetup
  口 令：cognet123up
提交的文件名规则： <学号>_<实验号>.rar 如，学号为315xxxxxxxx001，实验号为1，则提交文件应命名为： 315xxxxxxxx001_1.rar

## Slide 9: 关于实验的提交（2）
实验报告格式
  一、实验名称
  二、实验任务
  三、实验环境及工具
  四、实验记录与结果分析
  五、遇到的问题与解决