## Slide 1: 实验四 微程序控制器
了解微指令是如何工作的

## Slide 2: 复习
我们想要逐条运行4条机器指令
4条机器指令需要有4段微程序与之相对应
构成这4段微程序需要有8条微指令
这8条微指令需要以位为单位进行确定
  存放的位置
  微指令的控制功能
  微指令的后继地址

## Slide 4: NOP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00 0000

## Slide 5: 指令译码
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
00 0001

## Slide 6: 指令译码的效果
P<1>测试前的后继微地址 | 指令码（助记符） | P<1>测试后的后继微地址
11 0000 | 0000 0000 （ADD） | 11 0000
11 0000 | 0010 0000 （IN） | 11 0010
11 0000 | 0011 0000 （OUT） | 11 0011
11 0000 | 0101 0000 （HLT） | 11 0101

## Slide 7: R0→A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 0000

## Slide 8: R0→B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
00 0100

## Slide 9: A+B→R0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00 0101

## Slide 11: IN→R0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 0010

## Slide 12: R0→OUT
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 0011

## Slide 13: HLT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
11 0101

## Slide 14: 目标做一点小小的改动
我们想要运行5条机器指令
助记符 机器指令码 说明
IN 0010 0000 IN→R0
STA ???? ???? R0→00
ADD 0000 0000 R0+[00]→R0
多加几次？
OUT 0011 0000 R0→OUT
HLT 0101 0000 停机

## Slide 15: 相应需要做哪些改变？
如何增加一条机器指令
  增加一道微程序
  设计相应的机器码
如何修改一条机器指令
  更改其微程序中的微指令
    条数
    控制码
    地址

## Slide 16: 修改后的微程序流程图
有哪些微指令是新增或需要修改的呢？
STA 的机器码确定为 00010000

## Slide 17: 微命令编码格式

## Slide 19: IN→AR
0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
00 0100

## Slide 20: MEM→B
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
00 0110

## Slide 21: IN→AR
0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 0001

## Slide 22: R0→MEM
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
01 0000