## Slide 1: 2017级数字逻辑第一章 练习题-讲评

## Slide 2: 填空题
1. 数字电路只能处理 数字 信号，不能处理 模拟 信号。
2. 机器码通常有 原码 ， 补码 ，和 反码 3种类型。
3. 二进制数1001 1001对应的十进制数为 （153）10 ，十六进制数为 （99）16 。
4. 二进制数111 0101对应的十进制数为 （117）10 ，八进制数为 （165）8 。
5. 二进制数0.110101对应的八进制数为 （0.65） 8 ，十六进制数为 （0.D4） 16 。
6. ，=。
7. 十进制数1102对应二进制数为 （100 0100 1110）2 ，八进制数为 （2116）8 ，十六进制数为 (44E)16 。
8. 二进制数-0.1011反码为 (1.0100)反 ，补码为 (1.0101)补 。
9. 二进制数-10010原码为 (11 0010)原 ，补码为 (10 1110)补 。
10. 二进制数-0.001101反码为 (1.110010) 反 ，补码为 （1.110011）补 。
11. 8421码和2421码11001110对应的十进制数分别为 非法 ， （68）2421 。

## Slide 3: 判断并改错
数字系统处理模拟信号时，一定要将模拟信号转成数字信号。 （√ ）
表示任意两位十进制数，最少需要8位二进制数。 （X ）
整数型的原码与反码的“0”都有两种表示形式。 （ √ ）
10位二进制数能表示最大的十进制数为1024。 （ X ）
二进制数-0.0011的反码为0.1100。 （X ）
整数的“0”的补码只有一种表现形式。 （ √ ）
单一的奇偶校验码不但能发现错误，还能直接纠正错误。 （ X）
由数字符号0和1组成的数一定是二进制数。 （ X ）
采用单一的奇偶校验码可以发现代码传送过程中的所有错误。 （ X ）

## Slide 4: 思考题
如何将Gray码转换成二进制码？

## Slide 5: 思考题
奇偶校验码如何加入纠错能力？

## Slide 6: 习题课
1.6 将下列二进制数转换成十进制数、八进制数和十六进制数。
（1）1110101 （2）0.1110101 （3） 10111.01
解答：
（1） (1110101)2＝1×26＋1×25＋1×24＋0×23＋ 1×22＋0×21＋1×20
＝64＋32＋16＋0＋4＋0＋1
＝(117)10 ＝(165)8 ＝(75)16
（2） (0.1110101)2 ＝1×2-1＋1×2-2＋1×2-3＋0×2-4 ＋1×2-5 ＋0×2-6＋1×2-7
＝0.5＋0.25＋0.125+0＋0.03125＋0＋0.0078125
＝(0.9140625)10 ＝(0.724)8 ＝(EA)16

## Slide 7: 习题课
（3） (10111.01)2＝1×24＋0×23＋1×22＋1×21＋1×20 ＋ 0×2-1＋1×2-2
＝16＋4＋2＋1＋0＋0.25
＝(23.25)10 ＝(27.2)8 ＝(17.4)16
1.7 将下列十进制数转换成二进制数、八进制数和十六进制数(精确到小数点后4位)。
（1） 29 （2） 0.27 （3） 33.33
解答：
（1） 29 = (11101)2＝(65)8＝(1D)16
（2） 0.27 = (0.0100)2＝(0.21)8＝(0.4 )16
（3）33.33 = (100001.0101)2
= (41.24)8
= (21.5)16

## Slide 8: 习题课
1.9 写出各数的原码、反码和补码。
（1）0.1011 （2）－10110
解答：
0.1011
－10110
原码
(0.1011)原
(110110)原
反码
(0.1011)反
(101001)反
补码
(0.1011)补
(101010)补

## Slide 9: 习题课
1.12 试用8421码和Gray码分别表示下列各数。
（1） (111110)2 （2） (1100110)2
解答：
（1） (111110)2 = (62)10
= (0110 0010)8421
=(100001)Gray
（2）(1100110)2 = (102)10
=(0001 0000 0010) 8421
=(1010101) Gray